Клейова суміш КЛЕЙ-16
цементна теплостійка для лицювання камінів та печей

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,18-0,21 л.води/кг

Витрата суміші	від 2,5 кг/м2

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	1,35 кг/м2

Час придатності розчину для використання	2 години

Відкритий термін робіт	  20 хвилин

Час корегування плитки	10 хвилин

Подальші роботи	min 24 годин

Адгезія до основи	min 1,0 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5°С до +30°С

Температура експлуатації	від -30°С до +180°С

1. Галузь застосування

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-16» призначена для лицювання камінів, печей, а також підлог з підігрівом усіма видами керамічних плиток  та іншими лицювальними матеріалами з водопоглинанням менш 1% розміром не більше 400×400мм усередині і зовні приміщень.

2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-16» виготовлена на основі цементу зі спеціальними мінеральними заповнювачами і полімерними домішками.

3. Властивості

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-16» стійка до температурного впливу, морозостійка, водостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути недеформівною, міцною і рівною; очищеною від пилу, бруду, вапна, олій, жирів та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку лицювальних робіт.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,18-0,21л на 1кг суміші ( 3,6-4,2л на мішок 20кг), (0,9-1,05л на мішок 5кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 1 години.

6. Порядок робіт

Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпателя або терки і розгладжують зубчастим шпателем. За один прийом наносять таку кількість розчину, яку можна використати протягом 20 хвилин. Плитку попередньо не замочувати. Після нанесення клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Розташування плитки можна корегувати протягом, приблизно, 10 хвилин після її приклеювання. Максимальна товщина щойно нанесеної розчинової суміші під плиткою не повинна перевищувати 10мм. Мінімальна товщина шару повинна бути не менш 2мм. Для зручності ширину шва між плитками виставляють за допомогою дистанційних хрестиків. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно видалити до її затвердіння вологою губкою. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 годин після укладання плитки. Поверхня придатна до сприймання дії високої температури через 7 доби після затирання швів.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

При протягах, високій температурі та облицюванні основи що сильно вбирає вологу, час укладання плитки скорочується. При роботі з плиткою, що має дефекти (невелика опуклість або увігнутість), розчинову суміш необхідно наносити також рівномірно і на плитку шаром до 1мм, повністю покриваючи клеєм її основу.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-16» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 20кг, 5кг.

10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

11. Витрата

У середньому витрачається від 2,5кг клею на 1м2, залежно від товщини нанесеного шару і стану поверхні.

| Розміри плитки (мм) | Розміри зуба шпателя (мм) | Ширина розшивочного шва (мм) | Середня витрата клею (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100×100 | 4 | 2,0 | 2,5 |
| 150×150 | 6 | 2,5 | 3,5 |
| 150×200 | 6 | 3,0 | 3,5 |
| 200×250 | 8 | 3,0 | 4,7 |
| 200×300 | 8 | 4,0 | 4,7 |
| 250×300 | 8 | 4,0 | 4,7 |
| 300×300 | 10 | 5,0 | 6,1 |
| 400×400 | 12 | 5,0 | 7,3 |

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Клеевая смесь КЛЕЙ-16
цементная теплостойкая для облицовки каминов и печей

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,18-0,21 л.воды/кг

Расход смеси	от 2,5 кг/м2

Расход смеси на 1 мм сплошного слоя	1,35 кг/м2

Время пригодности раствора к использованию	2 час

Открытое время работ	20 минут

Время корректировки плитки	10 минут

Дальнейшие работы	min 24 часов

Адгезия к основе	min 1,0 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +180°С

1. Область применения

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-16» предназначена для облицовки каминов, печей, а также  полов с подогревом всеми видами керамических плиток и другими облицовочными материалами с водопоглощением менее 1% размером не более 400×400мм внутри и снаружи помещений.

2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-16» изготовлена на основе цемента со специальными минеральными заполнителями и полимерными добавками.

3. Свойства

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-16» устойчива к температурному воздействию, морозостойкая, водостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть недеформируемым, прочным и ровным; очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

Работы по подготовке основания необходимо завершить, не менее чем за 24 часа до начала облицовочных работ.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,18-0,21л на 1кг смеси (3,6-4,2л на мешок 20кг), (0,9-1,05л на мешок 5кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 1 часа.

6. Порядок работ

Клеевую смесь наносят тонким слоем на подготовленное основание с помощью металлического шпателя или тёрки и разглаживают зубчатым шпателем. За один приём наносят такое количество раствора, которое можно использовать в течение 20 минут. Плитку предварительно не замачивать. После нанесения клея плитку нужно приложить и прижать к основанию. Расположение плитки можно корректировать в течение, примерно, 10 минут после её приклеивания. Максимальная толщина свежеуложенной растворной смеси под плиткой не должна превышать 10мм. Минимальная толщина слоя должна быть не менее 2мм. Для удобства ширину шва между плитками выставляют с помощью дистанционных крестиков. Остатки растворной смеси необходимо аккуратно удалить до её затвердевания влажной губкой. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часов после укладки плитки. Поверхность пригодна к воздействию высокой температуры через 7 суток после затирания  швов.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

При сквозняках, высокой температуре и сильно впитывающем основании время укладки плитки сокращается. При работе с плиткой, имеющей дефекты (небольшая выпуклость или вогнутость), растворную смесь необходимо наносить также равномерно и на плитку слоем до 1 мм, полностью покрывая клеем её основание.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования клеевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-16» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 20кг, 5кг.

10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

11. Расход

В среднем расходуется от 2,5 кг клея на 1м2, в зависимости от толщины наносимого слоя и состояния поверхности.

| Размеры плитки (мм) | Размеры зуба шпателя (мм) | Ширина расшивочного шва (мм) | Средний расход клея (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100×100 | 4 | 2,0 | 2,5 |
| 150×150 | 6 | 2,5 | 3,5 |
| 150×200 | 6 | 3,0 | 3,5 |
| 200×250 | 8 | 3,0 | 4,7 |
| 200×300 | 8 | 4,0 | 4,7 |
| 250×300 | 8 | 4,0 | 4,7 |
| 300×300 | 10 | 5,0 | 6,1 |
| 400×400 | 12 | 5,0 | 7,3 |

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011