Ґрунтуюча емульсія КРИТТЯ-51 (REX-GRUNT)
полімерна

Технічні характеристики

Витрата емульсії	~0,15 л/м2

Термін висихання	від 4 до 6 годин

Щільність емульсії	близько 1 г/см3

Паропроникність	не менш 0,03 мг/м•г•Па

Температура основи	від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-51» призначена для підготовки сильновбираючих мінеральних основ, таких як: керамічна цегла, цементні, гіпсові та цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити. Ґрунтовку необхідно застосовувати перед оштукатурюванням, шпаклюванням та улаштуванням підлог, укладанням лицювальної плитки, фарбуванням вододисперсійними фарбами, обклеюванням шпалерами і т.ін. Емульсію застосовують як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання прозорий.

2. Склад

Ґрунтуюча емульсія глибокопроникна «БудМайстер «КРИТТЯ-51» виготовлена на основі дисперсії синтетичних смол.

3. Властивості

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-51» готова до застосування, універсальна при використанні, глибокопроникна, зміцнює основу, посилює адгезію покриттів до основи, знижує водопоглинання, запобігає утворенню повітряних пухирів і кратерів, попереджує відкладення пилу, стійка до лугів, не містить органічних розчинників, паропроникна.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити.

5. Витрата

Середня витрата емульсії — 0,15л/м2, залежно від основи. Щільність емульсії — близько 1г/см3.

6. Порядок робіт

Ґрунтуючу емульсію «БудМайстер «КРИТТЯ-51» слід наносити щіткою, невеликим валиком або малярським пензлем. Сильновбираючі основи, такі як пінобетон, за потреби ґрунтують ще раз. Тривалість висихання ґрунтовки залежить від температури та вологості оточуючого середовища і складає приблизно 4-6 годин.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри емульсії можуть змінитися. У випадку використання ґрунтовки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

При роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Пластикові каністри — 10л, 5л та пластикові пляшки по 2л.

10. Зберігання

Ґрунтуючу емульсію необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 24 місяці з дати виготовлення.

Не допускати заморожування!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Грунтующая эмульсия КРИТТЯ-51 (REX-GRUNT)
полимерная

Технические характеристики

Расход эмульсии	~0,15 л/м2

Время высыхания	от 4 до 6 часов

Плотность эмульсии	около 1 г/см3

Паропроницаемость	не менее 0,03 мг/м•ч•Па

Температура основания	от +5° до +30°С

1. Область применения

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-51» предназначена для подготовки сильновпитывающих минеральных оснований, таких как: керамический кирпич, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты. Грунтовку необходимо применять перед оштукатуриванием, шпаклеванием и устройством полов, укладкой облицовочной плитки, окраской вододисперсионными красками оклейкой обоями и т.д. Эмульсию применяют как внутри, так и снаружи зданий. Цвет плёнки после высыхания прозрачный.

2. Состав

Грунтующая эмульсия глубокопроникающая «БудМайстер «КРИТТЯ-51» изготовлена на основе дисперсии синтетических смол.

3. Свойства

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-51» готова к применению, универсальна при использовании, глубокопроникающая, укрепляет основание, усиливает адгезию покрытий к основанию, снижает водопоглощение, предотвращает образование воздушных пузырей и кратеров, предупреждает отложение пыли, устойчива к щёлочам, не содержит органических растворителей, паропроницаема.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить.

5. Расход

Средний расход эмульсии — 0,15л/м2, в зависимости от основания. Плотность эмульсии — около 1г/см3.

6. Порядок работ

Грунтующую эмульсию «БудМайстер «КРИТТЯ-51» необходимо наносить щёткой, небольшим валиком или малярной кистью. Сильновпитывающие основания, такие как пенобетон, при необходимости повторно прогрунтовать. Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 4-6 часов.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры эмульсии могут измениться. В случае использования грунтовки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратится к врачу.

9. Упаковка

Пластиковые канистры — 10л, 5л и пластиковые бутылки по 2л.

10. Хранение

Грунтующую эмульсию необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Не допускать замораживания!

Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010