Ремонтна суміш ТИНК-10 (СС-1)
цементна проста

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,17-0,19 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,7 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 5 до 30 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Час твердіння розчину	min 24 години

Марочна міцність	min 10 МПа

Морозостійкість	min 50 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Ремонтна суміш «БудМайстер «ТИНК-10» призначена для ремонту поверхонь  бетонних і цегляних основ, що мають відколи, вибоїни й тріщини перед початком штукатурних, лицювальних та інших робіт будівельними сумішами групи «БудМайстер». Також можливе застосування для улаштування стяжки підлог, штукатурки невеликих ділянок стін та мурування цегляних міжкімнатних перегородок. Товщина шару від 5 до 30мм.

2. Склад

Ремонтна суміш «БудМайстер «ТИНК-10» виготовлена на основі цементу з мінеральними заповнювачами і полімерними домішками ведучих європейських виробників.

3. Властивості

Ремонтна суміш «БудМайстер «ТИНК-10» високоміцна, має хорошу адгезію до поверхні, знижує витрати на ремонт, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною й сухою; очищеною від бруду, пилу, вапна, гіпсу, олій, воску, залишків масляних та емульсійних фарб. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,17-0,19л на 1кг суміші (4,25-4,75л на мішок 25кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин. Для приготування використовувати чисті ємності й інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,7кг/м2.

7. Порядок робіт

Ремонтну суміш «БудМайстер «ТИНК-10» наносять рівномірно на поверхню за допомогою кельми або сталевого шпателя. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання ремонтної суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Ремонтна суміш «БудМайстер «ТИНК-10» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Ремонтная смесь ТИНК-10 (СС-1)
цементная простая

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,17-0,19 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,7 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 30 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Время отвердевания раствора	min 24 часа

Марочная прочность	min 10 МПа

Морозостойкость	min 50 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Ремонтная смесь «БудМайстер «ТИНК-10» предназначена для ремонта поверхностей бетонных и кирпичных оснований, имеющих сколы, выбоины и щели перед началом штукатурных, облицовочных и других работ строительными смесями группы «БудМайстер». Также возможно применение для устройства стяжки полов, штукатурки небольших участков стен и кладки кирпичных межкомнатных перегородок. Толщина слоя от 5 до 30мм.

2. Состав

Ремонтная смесь «БудМайстер «ТИНК-10» изготовлена на основе цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками ведущих европейских производителей.

3. Свойства

Ремонтная смесь «БудМайстер «ТИНК-10» высокопрочная, имеет хорошую адгезию к поверхности, снижает затраты на ремонт, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от грязи, пыли, извести, гипса, масел, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные слои нужно удалить. Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,17-0,19л на 1кг смеси (4,25-4,75л на мешок 25кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,7кг/м2.

7. Порядок работ

Ремонтную смесь «БудМайстер «ТИНК-10» наносят равномерно на поверхность при помощи кельмы или стального шпателя. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 24 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования ремонтной смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Ремонтная смесь «БудМайстер «ТИНК-10» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.