Суміш для шпаклювання ТИНК-11 (Шп-2)
цементна стартова

Технічні характеристики

Пропорція суміші	0,20-0,21 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,35 кг/м2

Рекомендована товщина шару	від 1,5 до 5 мм

Час придатності розчину для використання	2 години

Подальші роботи	не раніш 3 діб

Адгезія до основи	min 0,5 МПа

Морозостійкість	min 75 циклів

Температура основи	від +5° до +30°С

Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Суміш для шпаклювання сірого кольору стартова «БудМайстер «ТИНК-11» призначена для внутрішніх і зовнішніх опоряджувальних робіт по всіх типах мінеральних основ. Її можливо застосовувати для заповнення щілин і тріщин. Суміш дозволяє одержати гладеньку, рівну й естетичну поверхню. Особливо рекомендована для створення фактурного покриття при опорядженні фасадів. Розмір зерна <0,3мм.

2. Склад

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-11» виготовлена на основі високоякісного сірого цементу, кварцових заповнювачів, а також спеціальних домішок, що поліпшують фізико-механічні властивості.

3. Властивості

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-11» пластична, дозволяє одержувати оригінальні фактури, має хороше зчеплення з основою, водостійка, морозостійка, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути очищеною від бруду, пилу, жирових і олійних плям, залишків фарби. Неміцні шари потрібно видалити. Основу, що має вибоїни та тріщини, локально вирівняти ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10», у випадку істотних нерівностей поверхню повністю вирівнюють штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

5. Приготування розчину

Шпаклювальну суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури і ретельно перемішати дрилем з насадкою або вручну до одержання однорідної консистенції без грудок та згустків. Після чого розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Витрата води — 0,20-0,21л на 1кг суміші (5,0-5,25л на мішок 25кг). Консистенція суміші для заповнення нерівностей повинна бути більш густою ніж для вирівнювання. Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин.

6. Витрата

Середня витрата суміші на 1мм товщини шару — 1,35кг/м2.

7. Порядок робіт

Шпаклювальний розчин наносять рівномірно на основу металевим шпателем і вирівнюють до необхідної товщини. Максимальна товщина нанесеного шару – 5мм, мінімальна — 1,5мм. Необхідно за 3 дні перед шпаклюванням закрити великі виїмки і нерівності. Для отримання рівної поверхні, що не вимагає шліфування, необхідно через 5-15 хвилин (залежно від характеру основи й умов навколишнього середовища) після нанесення шпаклювального шару за допомогою пластикової або неіржавіючої терки зробити повне вигладжування поверхні. При необхідності одержання ідеально рівних та гладких поверхонь, після застосування «БудМайстер «ТИНК-11» рекомендовано використовувати фінішні шпаклівки «БудМайстер «ТИНК-12» або «ТИНК-22». Для отримання фактурної поверхні необхідно через 5-15 хвилин після нанесення шпаклівки «БудМайстер «ТИНК-11» за допомогою інструментів (валики, шпателі і т.ін) виконати моделювання поверхні.  Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від дуже швидкого висихання, від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання шпаклівки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Суміш для шпаклювання «БудМайстер «ТИНК-11» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі й шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 25кг, 3кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Смесь для шпаклевания ТИНК-11 (Шп-2)
цементная стартовая

Технические характеристики

Пропорция смеси	0,20-0,21 л.воды/кг

Расход смеси на 1 мм толщины слоя	~1,35 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя	от 1,5 до 5 мм

Время пригодности раствора к использованию	2 часа

Дальнейшие работы	не ранее 3 суток

Адгезия к основе	min 0,5 МПа

Морозостойкость	min 75 циклов

Температура основания	от +5° до +30°С

Температура эксплуатации	от -30° до +85°С

1. Область применения

Смесь для шпаклевания серого цвета стартовая «БудМайстер «ТИНК-11» предназначена для внутренних и наружных отделочных работ по всем типам минеральных оснований. Её можно применять для заполнения щелей и трещин. Смесь позволяет получить гладкую, ровную и эстетичную поверхность. Особо рекомендована для создания декоративного фактурного покрытия при отделке фасадов. Размер зерна <0,3мм.

2. Состав

Смесь для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-11» изготовлена на основе высококачественного серого цемента, кварцевых заполнителей, а также специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства.

3. Свойства

Смесь для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-11» пластичная, позволяет получать оригинальные фактуры, имеет хорошее сцепление с основанием, водостойкая, морозостойкая, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, остатков краски. Непрочные слои нужно удалить. Основание, имеющее выбоины и трещины, локально выровнять ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10», в случае существенных неровностей поверхность полностью выравнивают штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

5. Приготовление раствора

Шпаклёвочную смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры и тщательно перемешать дрелью с насадкой или вручную до получения однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Расход воды — 0,20-0,21л на 1кг смеси (5,0-5,25л на мешок 25кг). Консистенция смеси для заполнения неровностей должна быть более густой, чем для выравнивания. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов.

6. Расход

Средний расход смеси на 1мм толщины слоя — 1,35кг/м2.

7. Порядок работ

Шпаклёвочный раствор наносят равномерно на основание металлическим шпателем и выравнивают до необходимой толщины. Максимальная толщина наносимого слоя — 5мм, минимальная — 1,5мм. Необходимо за 3 дня перед шпаклеванием заделать большие выбоины и неровности. Для получения ровной поверхности, не требующей шлифования, необходимо через 5-15 минут (в зависимости от характера основания и условий окружающей среды) после нанесения шпаклёвочного слоя при помощи пластиковой или нержавеющей тёрки произвести полное выглаживание поверхности. При необходимости получения идеально ровных и гладких поверхностей, в качестве окончательного слоя рекомендовано использовать финишные шпаклёвки «БудМайстер «ТИНК-12» или «ТИНК-22». Для получения фактурной поверхности необходимо через 5-15 минут после нанесения шпаклёвки «БудМайстер «ТИНК-11» с помощью инструментов (валики, шпатели и др.) выполнить моделирование поверхности. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от очень быстрого высыхания, от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования шпаклёвки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Смесь для шпаклевания «БудМайстер «ТИНК-11» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем — 25кг, 3кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.